| PARÁMETROS ANALÍTICOS |
| --- |
| Elemento detectado | S (azufre) |
| Límite de detección en 100 seg. | 5 ррm |
| Rango de medición de la fracción de masa del azufre | Dos rangos – desde 0,0007% hasta 0,01% (desde 7 ppm hasta 100 ppm); – desde 0,01% hasta 5% (desde 100 ppm hasta 50000 ppm); |
| Método de definición de la línea del azufre | Canal de dispersión energética con filtro espectral |
| Error propio del aparato | <05% relativos |
| Tiempo de medición de dos muestras paralelas (1 prueba) | desde 2 minutos |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| Mecanismo de carga de muestras | Lateral, para una muestra (automático) |
| Cubetas: diámetro, volumen | Ø 32 mm, V 8 cm3 Ø 32 mm, V 8 cm3, ventilada |
| Potencia del tubo de Rayos X | hasta 1,0 W |
| Interfase | Pantalla incorporada e impresora térmica |
| Medidas y peso (inferior) | 360x380x180 mm; 8,5 kg |
| Consumo eléctrico | ~220 V, ~50 Hz, 100 W |
| Interfase con PC | USB |

# Text boxes

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN
DE LAS MEDICIONES

Las siguientes acciones los realiza el analizador automáticamente sin la participación del operador:

-	calcula y muestra en pantalla la i del azufre en la muestra;

-	calcula la convergencia – diferencia en la determinación de la fracción de masa del azufre en la primera y segunda muestras;

-	imprime en la impresora incorporada los resultados de la medición.

La actuación del operador es reducida al mínimo:

-	con el teclado incorporado se introduce el número / nombre de la muestra;

-	la muestra se vierte en las dos cubetas;

-	las muestras conseguidas se colocan en el analizador y se activa la medición.