Генераторы

горячего воздуха

Прайс-лист 2011/2012

| ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА | ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕРИЯ |
| --- | --- |
| Включает в себя решетку с простым раскрытием или выходом каналов |
| Модель AF Ном. Мощность кВт ккал РАЗМЕРЫ, мм Высота Глубина Ширина Произв., м3/ч Вес , кг AF-0.69 69 59,340 1,640 1,040 640 4,200 220 AF-0.8 105 90,300 1,720 1,075 700 6,100 250 AF-1.0 128 110,080 1,720 1,075 700 7,400 260 AF-1.4 162 139,320 2,099 1,250 770 9,400 280 AF-1.7 180 154,800 2,099 1,250 770 10,800 287 AF-2.1 226 194,360 2,230 1,510 890 13,450 354 AF-2.5 263 226,180 2,230 1,510 890 14,500 380 AF-2.8 320 275,200 2,359 1,860 950 19,000 560 AF-3.3 390 335,400 2,359 1,860 950 22,150 580 AF-3.8 485 417,100 2,500 2,060 1,020 28,500 640 AF-4.5 569 489,340 2,500 2,060 1,020 34,000 660 AF-5.5 690 593,400 2,500 2,060 1,020 41,500 720 |
| ГОРЕЛКА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ |
| РЕШЕТКА ДВОЙНОГО РАСКРЫТИЯ | ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Модель AF Наименование и размеры, мм AF-0.69 Решетка двойного раскрытия 2-550x230. Решетка двойного раскрытия 2-970x230. AF-0.8/1.0 Решетка двойного раскрытия 2-575x230. Решетка двойного раскрытия 2-970x230. AF-1.4/1.7 Решетка двойного раскрытия 2-670x230. Решетка двойного раскрытия 2-1150x230. AF-2.1/2.5 Решетка двойного раскрытия 2-790x230. Решетка двойного раскрытия 4-570x230. AF-2.8/3.3 Решетка двойного раскрытия 2-850x230. Решетка двойного раскрытия 4-750x230. AF-3.8/4.5/5.5 Решетка двойного раскрытия 2-920x230. Решетка двойного раскрытия 4-950x230. |
| ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ |
| Модель AFH Ном. Мощность кВт ккал РАЗМЕРЫ, мм Высота Глубина Ширина Произв., м3/ч Вес , кг AFH-0.69 69 59,340 590+100 1,640 1,040 4,200 220 AFH-0.8 105 90,300 700+100 1,720 1,075 6,100 250 AFH-1.0 28 110,080 700+100 1,720 1,075 7,400 260 AFH-1.4 162 139,320 770+100 2,099 1,250 9,400 280 AFH-1.7 180 154,800 770+100 2,099 1,250 10,800 287 AFH-2.1 226 194,360 890+100 2,230 1,510 13,450 354 AFH-2.5 263 226,180 890+100 2,230 1,510 14,500 380 AFH-2.8 320 275,200 950+100 2,359 1,860 19,000 560 AFH-3.3 390 335,400 950+100 2,359 1,860 22,150 580 AFH-3.8 485 417,100 1020+100 2,500 2,060 28,500 640 AFH-4.5 569 489,340 1020+100 2,500 2,060 34,000 660 AFH-5.5 690 593,400 1020+100 2,500 2,060 41,500 720 |
| ГОРЕЛКА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ |

| ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА | СЕРИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- | --- |
| Модель AFD Ном. Мощность кВт ккал РАЗМЕРЫ, мм Высота Глубина Ширина Произв., м3/ч Вес , кг Р-НАГНЕТАТЕЛЬ С-ВОЗДУХОВОД AFD-30P 38 32,680 1,030 1,030 430 2,260 220 AFD-30C 38 32,680 1,030 1,030 430 2,730 720 |
| ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА | ПЕРЕНОСНАЯ СЕРИЯ |
| Модель AFT Ном. Мощность кВт ккал РАЗМЕРЫ, мм Высота Глубина Ширина Произв., м3/ч Вес , кг AFT-1.0 10 90,300 1,100 1,500 655 7,100 180 AFT-1.7 180 154,800 1,350 1,850 805 11,700 280 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | ПЕРЕНОСНАЯ СЕРИЯ |
| НАИМЕНОВАНИЕ Переносное устройство AFT-1.0 Переносное устройство AFT-1.7 Устройство на подвесной опоре горизонтальное AFT-1.0 Устройство на подвесной опоре горизонтальное AFT-1.7 Устройство на подвесной опоре вертикальное AFT-1.0 Устройство на подвесной опоре горизонтальное AFT-1.7 Козырек горелки AFT-1.0 Козырек горелки AFT-1.7 Решетка нагнетательная двойного раскрытия AFT-1.0 Решетка нагнетательная двойного раскрытия AFT-1.7 Выход 4 сопла ø150 AFT-1.0 Выход 4 сопла ø150 AFT-1.7 |
| ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА | СЕРИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЕВАЯ |
| Модель AFT Ном. Мощность кВт ккал РАЗМЕРЫ, мм Высота Глубина Ширина Произв., м3/ч Вес , кг AFH-1.0 AX 128 110,080 1,200 970+60 1,090 13,000 140 |
| ВЫХОДЫ НАГНЕТАТЕЛЯ |  |
| ВЫХОД КРУГЛЫЙ Ø 540 СТАНДАРТ Решетка двойного рассеивания, нагнетения 198 |
| РАМА КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ |  |
| Рама крепления на стену AFHB-1,0 AX 398 |

| ОСОБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | КАБИНЫ ДЛЯ ОКРАСКИ И СУШКИ |
| --- | --- |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| ОТНОСИТЕЛЬНО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА, СПРАШИВАЙТЕ ЦЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Специальное оборудование для кабин для окраски и сушки, промышленные процессы. |
| Конструктивные характеристики • Камера и обменник из нержавеющей стали AISI 430. • Специальный вентилятор среднего давления. • Приточные фильтры EU-3 (опционально). • Сертификация CE. |
| ОСОБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| ОТНОСИТЕЛЬНО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА, СПРАШИВАЙТЕ ЦЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Конструктивные характеристики • Огнеупорная камера сгорания выполнена из нержавеющей стали. • Трубчатый теплообменник с высокой производительностью из огнеупорной нержавеющей стали. • Специальный вентилятор-улитка с обратно направленными лопастями с осями и подшипниками, выдерживает высокие температуры. • Защита в улитке от всасывания и в трансмиссии. • Внешний двигатель. • Ограждающие панели типа сэндвич с внутренней изоляцией минеральной ваты плотностью 100 кг/м3 . • Соединительная воронка с вибростойким швом при оценке по размерам. |

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ. КОНВЕКЦИОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Модель МОЩНОСТЬ, кВт Производительность, м3/ч AF-DS/35 0,15 2,800 AF-DS/45 0,20 4,550 AF-DS/50 0,37 8,350 AF-DS/60 0,50 12,100

Модель МОЩНОСТЬ, кВт Производительность, м3/ч AF-DS-4 20 88/0,4 25,700 AF-DS-5600 110/0,5 44,200 AF-DS-6000 120/0,5 69,000

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

Модель НАИМЕНОВАНИЕ REGAMR06A РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 6 Ампер AFMR-6 REGAMR12A РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 12 Ампер AFMR-12

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

Модель Ном. Мощность, КВт ккал Производительность, м3/ч БЕЗ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ AF-XLE-9 43 37,000 -- AF-B-70 20 17,200 400 AF-B100 29 24,940 800 AF-B-150 44 37,840 900 AF-B-230 69 59,340 2,200 AF-B-360 111 94,460 3,300 С ВЫТЯЖНОЙ ТРУБОЙ A F-BV-77 22 18,920 550 AF-BV-110 33 28,380 1,800 A F-BV-170 47 40,420 1,800 A F-BV-290 81 69,660 3,300 ГАЗ ПРОПАН A F-BLP-33E 16-30 13-25,800 1,000 AF- BLP-53E 31-46 26,6-39,560 1,450 A F- BLP-73E 69-69 33,5-59,340 2,300 A F- BLP-103E 33-96,5 58,3-83,000 3,260 КАЛОРИФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ A F-B3,3 1,6-3,3 2,800 510 AF- B5 3,2-5 4,300 560 A F-B9 6-9 7,740 800 A F-B15 7,5-15 12,900 1,700 A F-B22 11-22 18,920 2,200

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИЛИ ПРОПАН.

Выбор горелок в соответствии с RITE 1.2.4.1.2.3 Мощность ≤ 70 кВт номинально 1 ступень 70 кВт < Мощность ≤ 400 кВт номинально 2 ступени 400 кВт < Мощность Поступательно ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначьте тип газа – природный или пропан.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИЛИ ПРОПАН. ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Модель AF/AFH МОЩНОСТЬ, кВт МОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт МОДЕЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт Кол-во СТУПЕНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ Напряжение-кВт AF/AFH-69 69 LO-90 35-85 NG-70 30-70 1 II220/0,20 AF/AFH-0.8 105 LO-140AB 38-168 NG-140AB 35-170 2 II220/0,25 AF/AFH-1.0 128 LO-140AB 38-168 NG-140AB 35-170 2 II220/0,25 AF/AFH-1.4 162 LO-140AB 38-168 NG-140AB 35-170 2 II220/0,25 AF/AFH-1.7 180 LO-200AB 38-200 NG-200AB 42-200 2 II220/0,25 AF/AFH-2.1 226 LO-200AB 38-200 NG-200AB 42-200 2 II220/0,25 AF/AFH-2.5 263 LO-280AB 70-310 NG-280AB 65-300 2 II220/0,35 AF/AFH-2.8 320 LO-280AB 70-310 NG-280AB 65-300 2 II220/0,35 AF/AFH-3.3 390 LO-400AB 115-40 NG-400P 115-420 2 II220/0,40 AF/AFH-3.8 485 PG-60P 151-791 NG-550P 160-570 ПОСТУПАТЕЛЬНО III380/1,10 AF/AFH-4.5 569 PG-60P 151-791 NG-550P 160-570 ПОСТУПАТЕЛЬНО III380/1,10 AF/AFH-5.5 690 PG-60P 151-791 PG-61P 168-800 ПОСТУПАТЕЛЬНО III380/1,10 ШАГ КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НАЧИНАЯ С МОЩНОСТИ 400кВт ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК ИСПОЛНЕНИЕ С 2 СТУПЕНЯМИ AF/AFH-3.8 485 LO-550AB 160-560 P61AB 160-800 2 II220 / 0,80 AF/AFH-4.5 569 LO-550AB 160-560 P61AB 160-800 2 II220 / 0,80 AF/AFH-5.5 690 PG-60AB 145-698 P61AB 160-800 2 II220 / 0,80

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИЛИ ПРОПАН. СЕРИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Модель AFD МОЩНОСТЬ, кВт МОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт МОДЕЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт Кол-во СТУПЕНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ Напряжение-кВт AFD-30P 38 LO-35 21-41 NG-35 20-41 1 II220 / 0,20 AFD-30C 38 LO-35 21-41 NG-35 20-41 1 II220 / 0,20

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИЛИ ПРОПАН. СЕРИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЕВАЯ

Модель AFH-1.0AX МОЩНОСТЬ, кВт МОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт МОДЕЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт Кол-во СТУПЕНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ Напряжение-кВт AFH-1.0AX 146 LO-140AB 38-168 NG-140AB 35-170 2 II220 / 0,25 ИСПОЛНЕНИЕ 1 СТУПЕНИ AFH-1.0AX 146 LO-140 80-168 NG-14 80-170 1 II220 / 0,25

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИЛИ ПРОПАН. ПЕРЕНОСНАЯ СЕРИЯ

Модель AF/AFH МОЩНОСТЬ, кВт МОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт МОДЕЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ МОЩНОСТЬ МИН/МАКС, кВт Кол-во СТУПЕНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ Напряжение-кВт AFT-1.0 100 LO-140AB 38-168 NG-140AB 35-170 2 II220 / 0,25 AFT-1.7 160 LO-140AB 38-168 NG-140AB 35-170 2 II220 / 0,25 ИСПОЛНЕНИЕ 1 СТУПЕНИ AFT-1.0 100 LO-140 80-168 NG-14 80-170 1 II220 / 0,25 AFT-1.7 160 LO-140 80-168 NG-14 80-170 1 II220 / 0,25

РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Модель AFDD ОБЪЕМ Литры РАЗМЕРЫ, мм Высота Глубина Ширина Вес, кг AFDD 700 700 1,140 1,385 725 57 AFDD 1000 1000 1,140 1,825 725 81 ОБОРУДОВАНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 1 РЕЗЕРВУАР И УРОВЕНЬ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ.

ФИТИНГИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Модель Наименование и размеры, мм KIT A Основные фитинги KIT B Соединительные фитинги для дополнительных резервуаров рядами KIT C Соединительные фитинги, первый ряд из нескольких KIT D Соединительные фитинги для рядов (вместе с kit c) KIT L Соединительные фитинги для резервуаров в угловых блоках NIVEL Зап.части для уровня резервуара

ТЕРМОСТАТЫ – ПИРОМЕТРЫ - ПИРОСТАТЫ

Модель Наименование и размеры, мм AFTA Термостат для контроля окружающей среды AFTAS Термостат для контроля окружающей среды с внешним сенсором 0-40ºC AFTADS Цифровой термостат контроля окружающей среды с датчиком -55/99 ºC AFPIRO Пирометр (термометр дыма 0/500ºC) C/чехол AFPIROST Пиростат на выходе газов 0-350ºC – MTLH-3

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Модель Наименование и размеры, мм AFTLS1 Температурный выключатель LS 1 Рег. 90/110 C. Переключение AFTS120 Температурный выключатель на лампах накаливания и капиллярах 1 м. Переключение на 0-120º C. AFTS90 Температурный выключатель на лампах накаливания и капиллярах 1 м. Переключение на 0-90º C.

ГИГРОСТАТ

Модель Наименование и размеры, мм AFHIGRO Синтетический гигростат AFHIGROS Гигростат высокого давления 0/90%

|  | ФИТИНГИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Винтовая труба |  |
|  | Трубки и фитинги оцинковынные/из нержавеющей стали |  |
|  | Колпак |  |
|  | УЗНАЙТЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ |  |
|  |  | Póligono Proalca, nave 103. 50420 Cadrete (Сарагоса) Тел.: 00 34 976 12 56 56 / Факс: 00 34 976 12 56 55 E-mail: comercial@arasaf.com www.arasaf.com/www.arasafire.co |  |